DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Warszawa, dnia 26 października 1994r. Nr 10

TREŚĆ:

ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Poz. 20    -   nr 46 z dnia października 1994r. w sprawie odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

publicznych ................... str. 101

20

ZARZĄDZENIE NR 46 MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 października 1994r.

w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych

Na podstawie art.18 pkt.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz.U.Nr 14, poz.60, z 1988r. Nr 19, poz.132 z 1989r. Nr 35, poz.192 z 1990r. Nr 34, poz.198 z 1991r. Nr 75, poz.332 oraz z 1993r. Nr 47, poz. 212 zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zarządzanych

przez dyrekcje okręgowe dróg publicznych zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Ustala się zasady klasyfikowania dróg zamiejskich do celów standaryzacji zimowego utrzymania

zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Odstępuje się od utrzymania dróg w standardzie 1.

Drogi zaliczane do tego standardu będą utrzymywane w standardzie 2.

§ 4.  Ustala się wykaz dróg krajowych zaliczanych w sezonie zimowym 94/95 do utrzymywania

w 2-gim standardzie zawarty w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.  Wykazy dróg zaliczonych do pozostałych standardów ustalą naczelni dyrektorzy okręgów dróg

publicznych.

§ 6.  Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oraz Dyrekcje Okręgowe Dróg Publicznych na swoim

obszarze działania będą informowały środki masowego przekazu dwukrotnie w ciągu dnia

o utrudnieniach spowodowanych warunkami zimowymi występujących na drogach.

§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister

Transportu i Gospodarki Morskiej

B. Liberadzki

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 46

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ DYREKCJE OKRĘGOWE DRÓG PUBLICZNYCH

|  |  |  | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 1 | Jezdnia czarna sucha mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości | - luźny - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 3 | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypywana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe : - lokalnie - 6 godz utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 5 godz. |
| 4 | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 5 | 5 | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 godz. - pośniegowa |
| 6 | 6 | Jezdnia zaśnieżona . Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez ZD | - śnieg luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych : - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 46

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994r.

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG ZAMIEJSKICH DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Do grupy 1 zalicza się:

- autostrady

- drogi ekspresowe

- inne drogi krajowe o SRD ponad 6000p/d

Do grupy 2 zalicza się:

- pozostałe drogi międzynarodowe E

- pozostałe drogi krajowe z 9 tras

- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy zastosować wybór funkcjonalny)

- drogi krajowe o SRD ponad 4000p/d

- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym (SRD ponad 4000p/d jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 3 zalicza się:

- drogi krajowe o SRD ponad 2000p/d

- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2000p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 4 zalicza się:

- drogi krajowe o SRD ponad 500p/d

- drogi wojewódzkie o SRD ponad 500p/d (jako kryterium pomocnicze)

Do grupy 5 należy zaliczyć:

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

Do grupy 6 należy zaliczyć:

- odcinki turystyczne dróg krajowych i wojewódzkich (dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich)

Do grupy 7 należy zaliczyć:

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie nie objęte planem zimowego utrzymania dróg.